AUSSCHREIBUNGSTEXT:

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ „FK“ besonderer Bauart und Verwendung

(Überströmklappe) mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-6.50-2031.

Kombination aus Brandschutzklappe der Serie FK-K90, Zulassung Z-41.3-321, mit beidseitig angebrachten Abschlussgittern, Federrücklaufantrieb 24V AC/DC oder 230V AC mit zwei integrierten Endschaltern und der Rauchauslöseeinrichtung RM-O-3-D, 
Zulassung Z-78.6-125.

Thermische Auslösung 72°C oder 95°C über thermoelektrische Auslöseeinrichtung. Integration in Gebäudeleittechnik mit TROXNETCOM möglich.

Brandschutzklappe, Abmessungen B = 200 - 1500 mm und H = 200 - 800 mm, mit Anschlussflanschen, Feuerwiderstandsklasse K90 nachgewiesen durch Zulassung Z-41.3-321. Gehäuse aus Stahlblech optional mit Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl. Absperrklappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, luftdicht schließend.

Geeignet zur Montage in innere Wände und Decken:

- in Massivwände und -Decken

- in Wänden aus Gipswandbauplatten

- in Leichtbauwände mit Ständerwerk

- direkt vor Massivwände

- direkt vor Massivdecken